## Slide 1: FreeCars示波器
期末一讲：从零调FreeCars示波器
主讲人：FreeCars军哥
关于FreeCars：一直从事智能车配件的研 发、生产、销售
FreeCars小店：http://FreeCars.taobao.com
官方网站： http://FreeCars.GitHub.IO
我们的QQ群：384273254、149168724

## Slide 2: 目的、原因
很多新手移植代码不成功
不理解FreeCars上位机工作机理
没有对应例程，不会移植
下载我们提供的例程，但是没有波形
每天有几十人来问相同问题，醉了！

## Slide 3: 常见问题
串口有数据，为什么没波形
串口有数据，所以协议是对的
协议是什么样子的
……

## Slide 4: 基础知识
调试FreeCars上位机前，您可能需要有以下预备知识：
基本熟悉所使用单片机的基础功能、硬件
会用单片机的串口发送数据并在调试助手上显示

## Slide 5: 硬件注意问题
必须搞清楚串口TXD和RXD是单片机哪个IO口
MK60：PA14，PA15

## Slide 6: 硬件注意问题
单片机与蓝牙或者USB转TTL模块链接必须是RXD、TXD交叉链接
蓝牙TXD------单片机RXD
蓝牙RXD------单片机TXD

## Slide 7: 硬件注意问题
单片机、蓝牙、电脑三者的串口波特率必须相同
注意：蓝牙默认波特率为9600
我们例程默认为115200

## Slide 8: 硬件注意问题
没有显示出波形前不建议使用蓝牙，因为大多数人不会蓝牙

## Slide 9: 迷你编码器

## Slide 10: 新型超声波测距

## Slide 11: 灯塔裁判系统

## Slide 12: FreeCars示波器机理
示波器曲线绘制
单片机按照一定的协议用串口发送数据
电脑通过蓝牙串口等接收到数据
上位机解析协议得到实际数据
缓冲区
串口调试助手查看
本地磁盘数据读取
生成正弦曲线数据

## Slide 13: 协议调试流程
1.熟悉FreeCars上位机的操作（学习模式）
2.调试单片机串口发送功能，并且在串口调 试助手上查看对应数据，确认无误
3.移植push, sendDataToScope这两个函数,其中push函数完全不需要修改， sendDataToScope需要修改
4.仅仅调用一次sendDataToScope，在调试助手看数据是否对的（协议正确）
5.多次调用sendDataToScope，关闭调试助手，打开FreeCars示波器，查看波形

## Slide 14
谢谢！